## Slide 1
ICM42688高速读取接收
及捷联惯导误差传播研究
刁舸航
High Speed Reading and Receiving Data of ICM42688
and Research of Propagation of Strapdown IMU Error
2024年7月1日

## Slide 2
目录
IMU数据高速接收
捷联惯导误差传播原理

## Slide 3
01
IMU数据高速接收
IMUDATA HIGH SPEED RECEIVE

## Slide 4
01 ICM42688
ICM42688
IMU概况
参数 | 大小 | 单位
灵敏度比例因子初始公差 | ±0.5(25℃) | %
灵敏度比例因子温度偏差 | ±0.005(0℃-70℃) | %/℃
非线性度误差 | ±0.1((25℃) | %
交轴耦合误差 | ±1.25((25℃) | %
噪声谱密度 | 0.0028(10Hz) | °/s/√Hz
角度随机游走 | 0.028(100Hz) | °/s

## Slide 5
IMU读取历程
遭遇问题：
Linux开发板驱动问题 导致无法读取SPI接口
IMU网上资料匮乏 导致从零开始编写配置文件
卖家所给示例代码过于简单 达不到高速读取要求
STM32F10X系列性能一般 导致无法全速读取IMU
解决方案：
更换使用STM32读取传感器并保存到SD卡中
翻阅官方手册提取精华，逐步编写配置程序
同2
尽全力简化代码量提高读取速度
01 ICM42688

## Slide 6
SPI接口始终读取不到数据
Linux开发板驱动问题
01 ICM42688
I2C接口可以读取数据，但I2C接口数据读取速率较慢

## Slide 7
头文件寄存器定义
IMU配置文件的编写
01 ICM42688
源文件寄存器操作
通过串口打印解析数据
通过串口打印初始化数据

## Slide 8
IMU配置文件的编写
01 ICM42688
检测该设备是不是ICM42688
配置加速度计和陀螺仪
输出频率与量程
把低通滤波器拉到最大带宽
以降低延迟
配置IMU采集完成(data ready)中断

## Slide 9
IMU采样速率的确定
01 ICM42688

## Slide 10
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
遭遇问题：
配置IMU输出频率为最大输出频率32kHz后，STM32使用中断采集，因中断频率过大导致STM32无法正常运作
解决方法：
先通过定时器输入捕获功能检测，确定IMU输出data ready中断频率
通过左图可以确定每28us有一次data ready，经过计算这与配置的32kHz大致相致，表明IMU并不是问题
在中断采集中打入两个断点，检测在STM32中采集数据所需时间

## Slide 11
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
解决方法：
在中断采集中打入断点，检测在STM32中采集数据所需时间（续前节）
断点1——开始时间戳
断点2——获取IMU数据的时间
断点3——数据格式化的时间
断点3——保存数据的时间
可以看出获取数据格式化的时间占比较大，约650us
当写入数据的缓存区满时，会向SD卡中写入，约1.3ms
第一版程序代码

## Slide 12
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
解决方法：
在中断采集中打入断点，检测在STM32中采集数据所需时间（续前节）
断点3——保存数据的时间
从最终写入的数据可以看出，
平均采样间隔大约为850us，
即采样频率为1200Hz，
这达不到我们采样频率的要求
第一列为时间戳 后六列分别为三轴加速度和三轴角速度

## Slide 13
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
解决方法：
抛弃官方C库，重新编写数据格式化代码
第二版代码运行时间甚至是第一版代码的两倍！
第二版程序代码
究其原因发现在编写封装的ftoa函数中，用到了C库math.h中的函数，而其不适合在没有浮点运算单元(FPU)的STM32F10X系列上运行

## Slide 14
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
解决方法：
抛弃官方C库，重新编写数据格式化代码（续前节）
pow函数实际上是求幂运算，
这里用简单循环代替
第二版程序代码
第三版程序代码

## Slide 15
近期STM32编程所遇问题分享
01 ICM42688
解决方法：
抛弃官方C库，重新编写数据格式化代码（续前节）
第二版程序代码
优化后，数据格式化的时间不到200us
从文件中读出，平均采样间隔为350us，
即采样频率为2800Hz，远远大于我们所需的1800Hz的采样频率

## Slide 16
02
捷联惯导误差传播原理
PROPAGATION OF STRAPDOWN IMU ERROR

## Slide 17
误差传播
02 STEPDOWN ALG.
惯导误差传播：用于组合导航
误差评估方法：扰动分析
位置误差
速度误差
姿态误差
重力误差
…..

## Slide 18
03
六月回顾与下月计划
REVIEW AND NEXT PLAN

## Slide 19
03 REVIEW
六月计划
编写IMU读取算法
八月计划
√
×
七月计划

## Slide 20
谢谢
2024年7月1日